## Slide 1
实验装置通电
闭合实验台空气断路器，并打开其左侧的两个船型开关，在图示位置可得到24V DC电源。

## Slide 2
实验装置概况
实验台提供两种按钮，可用作数字量输入部分电路连接

## Slide 3
实验装置概况
实验台提供西门子S7-200 PLC CPU 226 模块和SM273模拟量输入输出模块
PLC通电

## Slide 4: 实验四 PLC的应用实验 ——交通灯控制实验

## Slide 5
实验目的
掌握S7-200系列PLC的结构和外部接线方法，了解TVT-90实验装置的结构及使用方法。
掌握STEP7-Micro/win编程软件与PLC联调过程。
通过设计交通信号灯控制程序，掌握梯型图编程操作方法。

## Slide 6
实验仪器及设备
设备 | 数量
CPU模块（西门子S7-200系列CPU226型） | 1块
计算机（安装STEP7编程软件） | 1台
TVT90HC-3交通灯自控与手控模块 | 1块
数字量输入输出模块 | 1组
编程通信电缆 | 1根
导线 | 若干

## Slide 7
实验内容
控制要求1：
“自动”开关闭合：东西方向绿灯亮4s闪2s灭，黄灯亮2s灭，红灯亮8s，绿灯亮，如此循环。对应东西方向绿、黄灯亮时，南北方向红灯亮8s，接着绿灯亮4s闪2s灭，黄灯亮2s，红灯又亮，如此循环。（绿灯闪烁每秒一次）
“停止”开关闭合：系统停止。

## Slide 8
实验步骤
完成IO分配表
根据IO分配表，完成PLC外部接线(断电接线)。注意数字量输入公共端连接DC 24V 正极
依据控制要求1，设计程序流程图，根据流程输入梯形图，调试成功后，将程序下载至PLC。
运行程序，并观察运行结果。
输入 | 功能 | 输出 | 功能
I0.0 |  | Q0.0 | 

## Slide 9
外部接线说明——PLC结构原理

## Slide 10
外部接线说明——输入接线
一般，PLC的数字量输入通常连接按钮的常开触点，此时梯形图中的输入点状态与外部连接的触点状态相同。

## Slide 11
外部接线说明——输出接线
数字量输出连接实验台上的交通灯控制模块相连。

## Slide 12
总结报告
1.列写程序对应IO分配表；
2. 绘制外部接线图；
3.记录所设计程序的流程图与梯形图。
输入 | 功能 | 输出 | 功能
I0.0 |  | Q0.0 | 

## Slide 13
实验内容
控制要求2：
在控制要求1的基础上增添“夜间模式”功能：
“夜间模式”开关闭合：东西南北方向所有灯均为黄灯闪烁，一秒闪烁一次。
控制要求3：
在控制要求2的基础上增添“强制开通”功能：
“夜间模式”开关闭合：东西南北方向所有灯均为黄灯闪烁，一秒闪烁一次。