## Slide 1: 实验一 可编程序控制器基本指令的训练（一）

## Slide 2
实验目的
认识S7-200系列PLC的结构和外部接线方法，熟悉TVT-90实验装置的结构及使用方法。
熟悉STEP7-Micro/win编程软件，熟悉编译调试软件的使用。
学会用基本逻辑与、或、非等指令实现基本逻辑组合电路的编程。
掌握常用定时器、计数器指令的使用方法。

## Slide 3
实验装置通电
闭合实验台空气断路器，并打开其左侧的两个船型开关，在图示位置可得到24V DC电源。

## Slide 4
实验装置概况
实验台提供两种按钮，可用作数字量输入部分电路连接

## Slide 5
实验装置概况
实验台提供西门子S7-200 PLC CPU 226 模块和SM273模拟量输入输出模块
PLC通电

## Slide 6
实验仪器及设备
设备 | 数量
CPU模块（西门子S7-200系列CPU226型） | 1块
计算机（已安装STEP7-Micro/win编程软件） | 1台
数字量输入输出模块 | 1组
编程通信电缆 | 1根
导线 | 若干

## Slide 7
PLC原理
PLC是微机技术与传统的继电接触控制技术相结合的产物。在PLC控制系统中可把PLC看作一个执行逻辑功能的工业控制装置。它的等效电路可分为输入、内部控制和输出部分。

## Slide 8
实验内容
常用基本指令的编程操作训练 。
（1）进入编译调试环境，用指令符或梯形图分别输入练习程序1~3 。
（2）根据程序，进行相应的连线。
（3）下载程序并运行，观察运行结果。
2. 定时器和计数器的编程操作训练。
（1）进入编译调试环境，用指令符或梯形图分别输入练习程序4~7 。
（2）根据程序，进行相应的连线。
（3）下载程序并运行，观察运行结果。

## Slide 9
总结报告
PLC可编程控制由哪几部分组成？输入电源规格多少伏？输入电路采用什么方式？输出电路采用什么方式？
说明实验台所用PLC可编程序控制器的型号，输入为多少点？输出为多少点？
写出自行设计的减计数器程序梯形图。