## Slide 1: 实验4 定时/计数器实验

## Slide 2
(1)采用Proteus ISIS绘制实验电路图，元件列表见表4-8。

## Slide 3
(2）编写C51程序，采用单片机内部定时/计数器T0，T0工作在计数器模式，外部事件脉冲由外部引脚引入定时/计数器T0（P3.4），即T0用来检测外部脉冲数，将其计数结果送给数码管（10个以内）显示出来。实验程序流程图如图4-35所示，硬件连接如表4-9。

## Slide 4
计数器程序流程图

## Slide 5
（2）采用Proteus ISIS绘制实验电路图，编写C51程序，采用单片机内部定时计数器T1，T1工作在定时模式，单片机的P10口接1个发光二极管，运行程序，控制发光二极管闪烁，时间间隔1S，即实现单片机内部定时器定时1S。内部计数器用于定时器时，是对机器周期计数。可根据单片机每个机器周期的长度、时钟晶振频率以及定时时间对定时常数进行计算。

## Slide 6
定时中断入口
保护现场
秒计数值减1
重新设置秒计数值
计到1S？
状态位取反
恢复现场
中断返回
是
否
定时器主程序流程图
定时器中断服务程序流程图

## Slide 7: 定时器/计数器的工作方式与控制

## Slide 8
8051单片机有2个16位的定时/计数器：定时器0（T0）和定时器1（T1）。它们都有定时器或事件计数的功能，可用于定时控制、延时、对外部事件计数和检测等场合。
T0由2个特殊功能寄存器TH0和TL0构成，T1则由TH1和TL1构成。作计数器时，通过引脚T0（P3.4）和T1（P3.5）对外部脉冲信号计数，当输入脉冲信号从1到0的负跳变时，计数器就自动加1。计数的最高频率一般为振荡频率的1/24。

## Slide 9
一、定时器/计数器的功能
在特殊功能寄存器TMOD中，有一个控制位（C／T），分别用于控制定时/计数器工作在定时器方式还是计数器方式。
1. 定时功能----计数输入信号是内部时钟脉冲，每个机器周期使技数器的值加1。
2. 计数功能----计数脉冲来自相应的外部输入引脚，T0为P3.4，T1为P3.5。
定时/计数器的核心部件是二进制加1计数器(TH0、TL0或TH1、TL1) 。

## Slide 10
二、定时器／计数器的特殊功能寄存器
与定时器／计数器有关的特殊功能寄存器有：
(1)．工作方式控制寄存器TMOD
T1控制
T0控制
M0
M1
C/T
GATE
M0
M1
C/T
GATE
D0
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
GATE—门控位
C/T—计数/定时选择
M1 M0—工作方式选择

## Slide 11
(2)．定时器控制寄存器TCON
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
TF1 | TR1 | TF0 | TR0 | IE1 | IT1 | IE0 | IT0
中断请求标志
触发方式选择
启动定时/计数器
0 低电平1 下降沿
0 停止
1 启动

## Slide 12
计数脉冲输入
三、定时器／计数器的工作方式
定时器／计数器共有四种工作方式
(1). 方式0—13位方式
TF0
T0
TR0
GATE
INT0
1
≥1
&
C/T=1
振荡器
1/12
C/T=0
TL0 TH0
8位
低5位
13位计数器
定时器
计数器

## Slide 13
(2). 方式1—16位方式
振荡器
1/12
TL0 TH0
TF0
1
≥1
&
T0
TR0
GATE
INT0
C/T=0
C/T=1
8位
8位
16位计数器

## Slide 14
(3). 方式2—8位自动装入时间常数方式
TF0
振荡器
1/12
1
≥1
&
T0
TR0
GATE
INT0
C/T=0
C/T=1
TL0
TH0

## Slide 15
(4). 方式3—双8位方式
仅T0可以工作在方式3—此时T0分成2个独立的计数器—TL0和TH0 ，前者用原来T0的控制信号（TR0、TF0），后者用原来T1的控制信号（TR1、TF1）。

## Slide 16: 四、定时/计数器常数的计算
(1)．计数器初值的计算
设计数器的最大计数值为M(根据不同工作方式，M可以是213、216或28)，则计算初值X的公式如下：
X=M-要求的计数值

## Slide 17
(2)．定时器初值的计算
在定时器模式下，计数器由单片机主脉冲fosc经12分频后计数。因此，定时器定时初值计算公式：
X=M-(要求的定时值)/(12/fosc)
式中，M为定时器模值(根据不同工作方式，M可以是213、216或28)