## Slide 1: 实验2 汇编语言与C51编程练习

## Slide 2
（1）绘制实验仿真原理图，编写运行程序，实现将十进制数156
拆为三个BCD码,并存入30H开始的三个单元
汇编程序：采用汇编指令完成
C51程序：采用C语言完成
DIV AB
将C语言与51单片机结构相结合
运行程序，通过Proteus提供的窗口来查看结果。

## Slide 3
1）使用Proteus自带的编译器创建hex文件（只能使用汇编语言）
2）使用keil生成hex文件
使用汇编语言生成hex文件
使用C语言生成hex文件
不采用

## Slide 4
C51程序的结构：
头文件
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
宏定义
#define uchar unsigned char
变量声明
Main( )
{
}
C51程序中，大小写需要区分，一般采用小写，但是寄存器采用大写的形式（与头文件一致），每条指令结尾必须加分号“；”，
sbit L1=P1^1

## Slide 5
(2)编写运行C51程序，完成对片内RAM50H开始的连续16个字节赋值操作。
循环语句的使用
绝对地址的访问

## Slide 6
（3）绘制实验仿真原理图，P1口接8个发光二极管。编写运行C51程序，程序功能为将P3口的任意状态值由二极管的状态显示输出。
电路参考图：共阴，
高电平点亮LED