## Slide 1: 实验1 基于Proteus的单片机仿真软件基本使用

## Slide 2
Proteus由英国Labcenter electronics公司1989年开发的EDA（电子设计自动化）工具软件。
Proteus主要由两个程序组成：Ares和Isis。
Ares主要用于PCB自动或人工布线及其电路仿真，Isis主要采用原理布图的方法绘制电路并进行相应的仿真。
Proteus软件介绍

## Slide 3
软件能模拟 51 单片机，AVR单片机，PIC 单片机，以及部分ARM芯片。
还提供了30多种元器件库，数千种元器件；能仿真模拟和数字电路，比如时序分析、频响分析、傅立叶分析、噪声分析等。
支持的外围器件也很多包括：
A/D、LCD、LED 数码管、温度、时钟芯片、A/D转换器等。

## Slide 4: 第一部分：Proteus工具箱、菜单介绍

## Slide 5: Proteus软件界面
编辑窗口
预览窗口
工具箱
工具栏

## Slide 6: Proteus软件界面——菜单

## Slide 7: Proteus软件界面

## Slide 8: 添加元器件界面
左键单击
器件库
预览元器件
PCB预览
PCB封装
器件子库
生产厂家

## Slide 9
对象类型选择图标

## Slide 10
调试工具选择图标

## Slide 11
添加模拟仿真图表
添加数字仿真图表
添加混合图表，可以同时显示模拟和数字结果
添加频率分析图表
添加转移特性分析图表
添加噪声特性分析图表
添加失真度分析图表
添加傅立叶分析图表
添加音频分析图表
添加交流参数扫描图表
添加直流参数扫描图表
添加交互式分析图表
各种分析图
点击相应的分析图件之后，在工作区拖动一个区域，会
出现各种功能的仿真图表。
添加稳固分析图表

## Slide 12: 虚拟仪器
示波器
逻辑分析仪
计数器、定时器
虚拟终端
SPI调试器
I2C调试器
信号发生器
多样信号发生器
直流电压表
直流安培表
交流电压表
交流安培表

## Slide 13
图形工具选择图标

## Slide 14: Proteus软件界面——File
新建设计 创建一个新的工程，后直接点击保存输入名字后就可创建并保存一个新的工程。
输出图形 以输出位图的形式保存仿真电路图
另存为 仿真电路图以其他的名字进行存储

## Slide 15: Proteus软件界面——Source
在对单片机仿真时使用这个下拉菜单。
用于对源文件的添加、删除以及编译等，还可以对编译工具进行设置。

## Slide 16: Proteus软件界面——Debug
档采用protues自带的asm编译器代码进行调试时，就要用到这个下拉菜单的内容。
比如其中有单步、断点设置等按钮。

## Slide 17
第二部分：Proteus的基本操作

## Slide 18: 原理图的缩放及移动
要使编辑窗口显示一张大的电路图的其他部分，可以通过如下几种方式：
用鼠标左键点击预览窗口中想要显示的位置，这将使编辑窗口显示以鼠标点击处为中心的内容。
在编辑窗口内移动鼠标，按下SHIFT键，用鼠标“撞击”边框，这会使显示平移。我们把这称为Shift-Pan。
用鼠标指向编辑窗口并按缩放键（F6、F7或者鼠标滚轮），会以鼠标指针位置为中心重新显示。
编辑窗口编辑电路原理图，可以通过【VIEW】/Redraw来刷新

## Slide 19: Proteus基本操作——放元器件
鼠标左键单击可以旋转
鼠标左键单击选中
鼠标左键单击可以成像
点击已经添加到项目组中的元件，鼠标处于“放置状态”，
在工作间单击鼠标就可以放置元件。要想取消放置元件
可用鼠标点击工具箱里的“箭头”，即，使鼠标处于选择态。

## Slide 20: Proteus基本操作——选择元器件
左键选中元件在工作间单击一下出现红色元件，再单击一下则放下元件
多次单击可放一种元件多个

## Slide 21: Proteus基本操作——选择元器件
拖动鼠标左或右键画方框可以选中框内多个对象，可通过拖动框的边沿来调整框的范围。
在空白区单击左键可撤销选取。

## Slide 22: Proteus基本操作——查看器件属性
右击某一元件可以弹出属性设置对话框

## Slide 23: Proteus基本操作——拖动器件
在选中的对象上按住鼠标左键不放，则可以拖动该对象

## Slide 24: Proteus基本操作——拖动标签等
与拖动电子元件方法一样（只不过是要先选中整个元件），如果要求定位更精确的话，可以在拖动时改变捕捉的精度（即在拖动的过程中按F1、F2、F3或是F4）
Proteus基本操作——替换元件
有时可以不用删掉元件，而直接用一个新元件替换掉原有元件。方法是在工程元件列表中选中要添加的元件，使鼠标处于放元件状态，鼠标出现笔形，在工作区点击鼠标，出现红色待放元件，将该元件放于要替换的元件上，左击，再在弹出的快捷菜单中点击“替换”即可。

## Slide 25
总结一下选择、放置对象的方法：
1）当鼠标处于选择模式时，左键点击对象表示标记，左键拖动一个方框则框内所有对象将会被标记，且框的边可以通过拖动改变大小。
2）右击对象可以选中对象，同时会弹出快捷菜单。
3）在空白处点击左键可以清除对元件的选择，或在空白处点右键再选择clear selection也可不选元件。

## Slide 26
4）当对象被标记之后，将鼠标放在对象上，按左键则可以拖动对象。
5）当对象处于方框之中时，鼠标放于方框内，会变成 ※ 形，移动鼠标，方框内的对象会随着鼠标一起移动。
6）右击某个元件之后，在弹出的快捷菜单之中选择“Rotate Clockwise”则能使对象顺时针旋转，等。

## Slide 27: Proteus软件基本操作——连接电线
当鼠标处于选择状态时，将鼠标放于元件引脚上时，鼠标自动变成笔形，则可以直接画线。
点击工具箱的放置接点工具也可以使鼠标处于画线状态。而且不论鼠标是否处于元件引脚上，鼠标一直处于绘制导线状态，单击左键画线的起始点，双击左键画线的终点。
导线还可以和其它导线连接和交叉，通过选择绘制交叉点来完成。

## Slide 28: Proteus软件基本操作——连接电线
如果要调整导线的位置，必须先用左键选中该段导线，然后按住左键拖动即可调整导线到需要的位置。
选中导线后，在选中的导线上单击鼠标左键，可以改变当前导线的属性，包括宽度、颜色、样式。但这种属性的改变一般不影响其它导线的属性。

## Slide 29: Proteus软件基本操作——连接电线
如果想画拐角不是90度的线，可以在画线的同时按住Ctr键。这一项技术尤其在画总线分支时非常重要。
要想使画线经过某些指定的路径，需要在该路径上点击鼠标左键以放置 “锚”，此时图中会出现一个叉叉。线将连至叉叉所在地，多次单击左键，可以放置多个“锚”。
连线时随时可以按ESC键或单击右键放弃画线
要想在画线的终点结束画线，只要在适当的位置双击鼠标即可。

## Slide 30: Proteus软件基本操作——连接电线
按Ctrl
键可以画斜线

## Slide 31: Proteus基本操作——拷贝
步骤：
选中要拷贝的单个对象或块；
鼠标左键单击【编辑】/复制；
鼠标左键单击【编辑】/粘贴；
或者右击选中的对象，在弹出的快捷菜单中选择Block copy来实现拷贝。
将对象轮廓移动到想要的位置后单击鼠标左键，此时对象是被选中的，可单击鼠标右键取消对象选择。
注意：当一组元件被拷贝后，他们的标注自动重置为与原来被拷贝的对象不同，用来为下一步的自动标注做准备，防止出现重复的元件标注。

## Slide 32: 如何用Proteus创建一个项目
选择新建一个项目

## Slide 33: 用Proteus创建一个项目
点击保
存按钮
点此创建新文件夹
输入工程名
再保存即可

## Slide 34
实验——AT89C51单片机实验
硬件搭建：按（图a）连
接电路，所用元件如（图
b）所示。
（图b）
注：我们通常会选择AT89C51这款最经典的51单片机，一是因为它完全符合我们在教材上学习的51单片机的体系结构，指令完全兼容；二是它内嵌4k容量的flash，可方便的擦除、改写；三是采用CMOS工艺，时钟频率可达到24MHz。
（图a）

## Slide 35
硬件已经搭建完毕
软件却有两种方法创建
1）使用proteus自带的编译器创建hex文件（只能使用汇编语言）
2）使用keil生成hex文件
使用汇编语言生成hex文件
使用C语言生成hex文件

## Slide 36: 使用proteus自带的编译器生成hex文件
步骤：1）点击菜单栏中的source
（源文件），选择Add，弹出如（
图1）所示的对话框，在Code
Generation Tool选项框中选择
ASEM51。
选择该对话框中的New，则弹
出如（图2）所示创建新的宏汇
编元文件对话框，选好恰当的保存
目录之后，在“文件名”框中填
上源程序的名称，比如“leds”，
则系统会自动加上“.asm”的扩展
名。
点击“打开”，则弹出“新文件不存在，是否要创建”的对话框如（图3）所示。点击“ok”，退回（图1）所示界面之后再点击“ok”。
（图1）

## Slide 37
（图2）
（图3）

## Slide 38
步骤：2）点击菜单栏中的source
（源文件），弹出如（图4）所
示的下拉菜单，在最下面就可以看
到我们刚才创建的leds.ASM文件。
点击“1.ASM”，弹出如
（图5）及（图6）所示的汇编
源程序输入界面，此时可在其中输
入源程序。
（注意：也可以在工作文件夹里
直接创建一个.txt文件，修改扩展名为”
.ASM”，再用记事本直接将其打开，
也可在其中输入院汇编程序。再在
Source/add/remove source file（s）中将该文件
添加为工程文件。）
（图4）

## Slide 39
（图5）
（图6）
保存

## Slide 40
步骤：3）输完源程序之后，单击保存按钮，如（图6）所示。再单击如（图4）所示的“全部编译”，对源程序进行编译，如果源程序编写无误，则会弹出如（图7）所示的编译成功对话框。否则需要返回源程序输入界面，修改源程序，直到编译成功为止。
（图7）
步骤：4）点击仿真按钮中的“运行”，即可看到运行结果。

## Slide 41: Proteus自带调试器的使用
有时写的程序能在编译器中通得过，但是硬件的实验现象并不是所期望的结果，这就的通过调试（Debug）功能来观察程序运行中的细节，从而找出问题的所在。
程序调试能够掌握任何一段程序在其运行时刻系统的各个部分所处的状态，比如说寄存器的状态、输入输出端口的状态等。通过程序调试能够掌握系统运行时的一切细节信息。
通过程序调试能够掌握C程序与汇编代码、机器码之间的对应关系，观察代码的分支、跳转情况。对于了解CPU的工作原理有很大的帮助。

## Slide 42: Proteus自带调试器的使用步骤
步骤：1）点击仿真按钮中的
暂停按钮 ，此时系统弹出
源代码调试窗口，如（图8）
所示。通过单击某一行可以给
该行设置断点。符号含义如图
所示。
对着某一行点击鼠标右键
弹出如（图9）所示的下拉菜
单，钩选“显示行”和“显示
OP代码”，则可以显示源程序
的行号和16进制表示的机器码。
如（图10）所示。
（图8）
机器码地址
汇编程序
断点设置
运行至鼠标Step To
从子程序跳出Step Out
进入子程序Step into
单步不进入子程序Step Over
全速运行

## Slide 43
16进制汇编机器码
断点设置
（图9）
（图10）

## Slide 44
步骤：2）点击菜单栏中的“调试”，
弹出如（图11）所示的下拉菜单，
在下拉菜单中可以看到1、2、…6
共六个选项，这六个选项对应着六
个窗口。分别是：
仿真记录窗口
监视窗口
8051CPU寄存器窗口
8051CPU特殊功能寄存器窗口
8051CPU内部数据寄存器窗口
8051CPU源代码窗口
（图11）

## Slide 45
仿真记录窗口用来显示CPU的型号、源代码所在目录、网表文件等信息，对我们用处不大。
仿真记录窗口

## Slide 46
这三个窗口分别用来显示8051CPU中常用的寄存器、特殊功能寄存器及内部数据地址的内容。
8051CPU寄存器窗口、SFR窗口、内部数据窗口