## Slide 1: 实验3 P1口输入、输出实验

## Slide 2
（1）P1口做输出口，接八只发光二极管。
电路参考图1：共阳，低电平点亮LED
元件 | 搜索关键字 | 参数
51芯片 | 89c51 | 
电容 | CAP | 
电阻 | RES | 
晶振 | CRYSTAL | 11.0592MHz
接地端 | GROUND | 
电源 | POWER | 

## Slide 3
电路参考图2：共阴，高电平点亮LED
GROUND

## Slide 4
①编写C51程序,采用软件延时的方式实现发光二极管的闪烁。
②编写C51程序, 8个发光二极管从右到左逐一点亮 。(共阳）
③编写C51程序，使8个发光二极管从两边到中间顺序点亮，直至全部点亮，然后从中间到两边顺序熄灭，直至全部熄灭，如此循环下去。
P1=0x00 ; P1=0xff
P1=0xfe；0xfc；0xf8；0xf0；0xe0；0xc0；0x80；0x00
P1=1111,1110；1111,1100；。。。。。

## Slide 5
延时子程序：
void delay( )
{
uint i,j;
for(i=0;i<300;i++)
for(j=0;j<500;j++);
}

## Slide 6
（2）P3.0做输入口，接拨动开关K1,P1.0做输出口， 接发光二极管D1。编写程序读取开关状态，将此状态，在发光二极管上显示出来。
元件 | 搜索关键字 | 参数
51芯片 | 89c51 | 
电容 | CAP | 
电阻 | RES | 
晶振 | CRYSTAL | 11.0592MHz
接地端 | GROUND | 
电源 | POWER | 
发光二极管 | LED-yellow | 
按钮 | BUTTON | 

## Slide 7
(3)硬件连接方法：
步骤1）：芯片模块接入+5V电压，打开电源
步骤2）：连接ISP模块和芯片模块接口，然后连接USB和ISP接口，最后将USB接口和电脑连接。
步骤3）：双击快捷图标“风标电子ISP”，检测到硬件之后，按擦除芯片、打开文件、写FLASH的顺序下载“HEX”文件,然后拔下USB。。
步骤4）：关闭电源，连接完整电路后，再打开电源，硬件执行程序。