## Slide 1: 实验6 双机通信实验

## Slide 2
(1)设计仿真甲、乙两台单片机，甲机工作是检查接在P1口的拨码开关的状态，当检测到开关的状态有变化时，就将变化后的状态读入，通过串行口将这个开关状态传给乙机。当乙机接收到这个字节后就将它输出到P1口上通过LED显示，试自行设计仿真电路图，连接硬件电路，并调试运行。
（设fosc=12MHZ，BRD=9600b/s）

## Slide 3
延时子程序：
void delay( )
{
uint i,j;
for(i=0;i<300;i++)
for(j=0;j<500;j++);
}

## Slide 4
(2)设计仿真甲、乙两个单片机进行方串行口通信。甲机工作是将8个流水灯控制数据发送给乙机，乙机再利用该数据点亮其P1口的8个LED，可以采用串行口方式3进行通信。