## Slide 1: 力控组态软件的认识与应用

## Slide 2
实验目的
掌握力控Forcecontrol监控组态软件的基本使用方法。
2. 利用力控组态软件完成一个储油罐工艺流程仿真监控过程的设计。

## Slide 3
实验知识要点
监控组态软件是指一些数据采集与过程控制的专用软件，通过计算机信号对自动化设备或过程进行监视、控制和管理。
力控软件包括：工程管理器、人机界面VIEW、实时数据库DB、I/O驱动程序、控制策略生成器以及各种网络服务组件等。

## Slide 4: 实验知识要点
力控组态软件设计步骤
1
图形界面设计
2
创建实时数据库
4
建立动画连接
5
运行和调试
3
6
定义IO设备
编辑脚本动作

## Slide 5
实验内容
1．图形界面设计内容
创建一幅工艺流程图：
（1）一个油罐；油罐液位随储油量变化 ，油罐满液位为100。
（2）两个阀门：一个进油控制阀门和出油控制阀门；阀门根据开关状态而变色，开时为绿色，关时为红色。
（3）一个报警灯；报警时为红色，不报警时为暗红色或绿色。
（4）两个按钮：分别实现系统的启动和停止。

## Slide 6
实验内容
2．动画动作内容
（1）启动：在“启动”按钮上点击左键，系统开始运行。
油罐液位低于95时，进油阀门打开，出油阀关闭，油罐进入进油状态。
油罐液位达到或高于95时，油罐即将注满，进油阀门关闭，出油阀门打开。
油罐液位超过70时，报警灯提示报警，否则不报警。
如此反复进行。
（2）停止：在“停止”按钮上点击左键，系统停止运行，进油、出油阀门关闭，报警灯停止报警。

## Slide 7
实验步骤
1. 图形界面设计
工程管理器——新建工程——进入开发状态
——绘制监控界面
2. 定义IO设备
本次实验采用力控自带的仪表仿真驱动做为硬件设备。

## Slide 8
实验步骤
3. 创建实时数据库
在数据库中，我们操纵的对象是点 （TAG）。 标准点类型有：模拟I/O点、数字 I/O点、累计点、控制点、运算点等。
每个点都包含若干参数。引用点与参数的形式为“点名.参数名” 。如“TAG1.DESC”——点 TAG1 的点描述，“TAG1.PV”——点 TAG1 的过程值。

## Slide 9
实验步骤
4. 建立动画连接
动画连接是将画面中的图形对象与变量之间建立某种关系。当变量的值发生变化时，在画面上图形对象的动画效果动态变化方式体现出来。
动画连接使对象按照变量的值改变其大小、颜色、位置等。

## Slide 10
实验步骤
5. 编辑脚本动作
工程的逻辑控制过程要由脚本来完成，在力控的开发系统中，导航器/动作/条件动作或应用程序动做中写入脚本程序。
6. 运行与调试
力控工程初步建立完成，进入运行阶段。先保存所有组态内容，关闭 DBManager。在力控的开发系统（DRAW）中选择“文件\进入运行”菜单命令，进入力控的运行系统。若运行效果与实验要求不符，则进一步修改调试。

## Slide 11
实验总结
1. 确定实验工程项目中的数据库DB点表的内容及存储结构。
2. 确定工程项目中设计的图形对象与变量之间的动作关系，记录动画连接设置的过程。
3. 确定并记录调试正确的脚本程序。
点名称 | 点描述 | 点参数 | 点类型 | 取值范围 | 寄存器类型 | 寄存器地址