## Slide 1: 对等网与局域网组网
1.实验目的
（1）掌握双机互联的方法
（2）掌握使用交换机进行对等网连接方法
（3）掌握局域网中客户机TCP/IP协议的配 置与网络资源共享的方法
（4）学习局域网中Netmeeting的设置和使用方法。
2.实验设备
PC机、交换机、网线若干、线缆测试器。

## Slide 2
3.实验内容及方法
1）双机互联
（1）用直连线完成两台计算机的网络物理连接
（2）配置网络协议
“网上邻居”点右键→选择“属性” → “本地连接”上点右键→选择“属性”。在对话框中设置TCP/IP地址、子网掩码、网关、DNS等。
（3）右键点击“我的电脑” →属性，记录计算机名和工作组名。

## Slide 3
（4）进行网络连通性测试
第一种方法：看本地连接的图标是否正常显示，若正常显示，则表示网络物理连接正常。
第二种方法：在网上邻居上是否能看到其它的计算机。
第三种方法：“开始”→“程序”→“附件”→“命令提示符”或者“开始”→“运行”→键入“cmd”命令符，打开DOS命令窗口，在命令窗口下执行“ping 对方IP地址”。
记录网络连通后的ping指令的运行结果。将网线断开再记录一下ping指令的运行结果。

## Slide 4
2）多机互联
（1）完成网络物理连接
（2）配置网络协议
利用交换机自行完成多机互联，测试网络连通性。在命令窗口下执行“ipconfig”命令，以显示本机的IP设置。
记录此时网络中的计算机名称、IP地址、工作组名称和网络拓扑结构图。具体步骤同1）中的具体步骤（1）、（2）、（3）。

## Slide 5
3）Netmeeting安装方法：
（1）从“开始”→“运行”输入“conf”可以启动。第一次运行后会
在桌面留一个Netmeeting图标，以后双击图标就启动了。
（2）Netmeeting的设置：
第一次运行Netmeeting，当窗口上提示“当Netmeeting启动时登录到目录服务器”时，请把“服务器名”由“Microsoft Internet目录”改为“ils.299.net”。
（3）启动Netmeeting
Netmeeting右上方有竖排的三个按纽，第三个是一个小书本按钮，点击一下，就会出现一个标题为“找到某人”的窗口，显示一个人员列表（这个列表称为“目录”），这些都是和你一样在线的人，你可以双击一个人发起呼叫（注意：邮件地址上有一个小太阳，说明该人已在通话中）。

## Slide 6
4）建立共享文件夹
（1）运行网络安装向导
（2）设置文件夹的共享
在任一分区下新建一文件夹→单击鼠标右键→“属性”→“共享”→选共享该文件夹→为该共享文件夹命共享名→设置权限→确定。
任务：每台计算机各自设置本机的共享文件夹，本大组内所有计算机相互读写共享文件夹，并对应本组内计算机名记录本组内所有共享文件夹的名称和路径。

## Slide 7
共享文件夹设置界面

## Slide 8: 实验总结
1.双机互联：记录两台电脑的计算机名、IP地址，ping语句运行的结果。
2. 多机互联：记录本工作组所有电脑的计算机名、共享文件夹名、工作组名，画出当前网络的网络拓扑图。
Request timed out.
Destination host unreachable.
Reply from …….

## Slide 9
Windows 2000、XP 下NetMeeting的使用
Notes: <number>

## Slide 10: Netmeeting简介
NetMeeting是微软公司开发的网络会议软件 ，NetMeeting拥有很强大的功能，它可以说是最早实现网络视频交流、会议的即时通讯软件之一 ，你可以利用它很自如地在网上做很多事情：和其他人信息交流；和其他人一起操作彼此屏幕上的电子白板；彼此传送文件；和其他人协同完成演示文稿、表格统计；利用麦克风主持音频会议；利用摄像机和视频捕捉卡主持视频会议等.
Notes: <number>

## Slide 11
Netmeeting的安装和配置
Netmeeting的使用
共享功能
信息交流
电子白板功能
传送文件
Notes: <number>

## Slide 12: Netmeeting的安装和配置
Notes: <number>

## Slide 13
请点击【开始】→【执行】输入：CONF，并按“确定”
PC安装NetMeeting步骤
Notes: <number>

## Slide 14: 第一次启动NetMeeting软件时，将会进行选项设定。
Notes: <number>

## Slide 15: 输入自己的相关讯息
Notes: <number>

## Slide 16
注册服务器，两个选项都不勾选
Notes: <number>

## Slide 17: 网络连接速度请选择“局域网络”
Notes: <number>

## Slide 18: 选择个人喜好(建议点选)
Notes: <number>

## Slide 19: 下面进行耳机与麦克风的调谐
Notes: <number>

## Slide 20: 调整完毕请按“完成”
Notes: <number>

## Slide 21: Netmeeting的使用
Notes: <number>

## Slide 22: 各项功能的说明
呼叫IP地址
进行呼叫
结束呼叫
共享功能
交流信息
（聊天）
电子白板
传送文件
建立连接后显示双方的姓名
Notes: <number>

## Slide 23: 输入对方IP并进行呼叫
222.186.105.228
Notes: <number>

## Slide 24: 如果对方在线并打开了NetMeeting 连接成功后如下图所示：
Notes: <number>

## Slide 25: 可以将你的文档或桌面共享给对方以进行交流或远程协作
程序共享功能
Notes: <number>

## Slide 26: 共享桌面如下图示：
即：对方可控制操作使用您的共享程序或桌面
Notes: <number>

## Slide 27: 共享桌面并允许控制的图示如下：
双击，这时鼠标图示如图所示，就可控制对方桌面了。
Notes: <number>

## Slide 28: 由另一方共享桌面的图示如下：
Notes: <number>

## Slide 29: 开启信息功能可以进行在线文字交流
信息交流功能
Notes: <number>

## Slide 30: 开启“电子白板”以进行在线教学和交流
电子白板
Notes: <number>

## Slide 31
单击传送文件
单击此处添加文件
选择接收者
文件传输功能
Notes: <number>

## Slide 32: 结束呼叫的图示如下：
结束呼叫，可再邀请其他人参与
Notes: <number>