## Slide 1: 实验总结和要求
（1）总结压制网线的步骤和注意事项，要求写明完成实验过程的步骤及遇到的问题、解决的方法。
（2）简要总结直连网线和交叉网线的区别和应用环境。
（3）采用网络测试仪测试本组所制作的直连网线、交叉网线，并记录其指示灯的闪亮顺序。
（4）思考：如果不按标准线序制作网线，会有什么后果？将答案写在报告中。

## Slide 2: 网络线缆制作

## Slide 3: 一、实验目的
1.理解直连线和交叉线的应用范围，掌握直连线和交叉线的制作方法；
2.掌握用打线钳打线的方法。
3.掌握用网络测试仪测试网线的方法。

## Slide 4: 二、知识要点
1. 制作网线：
即把一定长度的双绞线的两端分别连接到两个水晶头RJ-45连接头上。
2. RJ-45对接口的8个引脚功能做如下定义：
针脚1 | 针脚2 | 针脚3 | 针脚4 | 针脚5 | 针脚6 | 针脚7 | 针脚8
发送+ | 发送- | 接收+ | 不使用 | 不使用 | 接收- | 不使用 | 不使用

## Slide 5: 3.EIA/TIA标准及应用场所

## Slide 6: 三、实验设备
5类双绞线
RJ-45连接头、网线模块
压线钳、剥线/打线小刀
打线钳
网线测试器
偏口/斜嘴钳

## Slide 7: 四、实验步骤
1.剥去网线外皮：
用剥线刀口将5类线的外保护套管划开（小心不要将里面的双绞线的绝缘层划破），剥开的导线长度不可太短，刀口距5类线的端头至少2厘米（可以先留长一些）。
将划开的外保护套管剥去（旋转、向外抽）。

## Slide 8
2.排线序：
露出5类线电缆中的4对双绞线后，分别按照EIA/TIA-568A标准或EIA/TIA-568B标准将导线按规定的序号排好。（图示为EIA/TIA-568B标准的导线排列顺序）。

## Slide 9
3.齐整排线：
（1）将8根导线尽可能捋直，使其平坦整齐地平行排列，导线间不留空隙。
（2）留下1~1.5cm，用压线钳的剪线刀口将8根导线剪断。
注意：要剪整齐。不太熟练时可以拿RJ-45连接头比对一下，以确定剪切的位置。

## Slide 10
4.插入水晶头：
（1）面对铜片引脚，从左至右的引脚编号为1~8，对应于双绞线的第1根到第8根导线。
（2）将剪断的电缆线放入水晶头，要插到底，电缆线的外保护层最后应能够在RJ-45连接头内的凹陷处被压实。

## Slide 11
5.压制网线：
（1）确认线序排列正确，将水晶头放入压线钳的压头槽内。
（2）双手紧握压线钳的手柄，用力压紧。
请注意，在这一步骤完成后，连接头的8个针脚接触点就穿过导线的绝缘外层，分别和8根导线紧紧地压接在一起，不需要剥去没跟金属线的外皮。

## Slide 12
6.制作另一端的水晶头：
若是制作直通双绞线，则制作步骤与上述的完全相同，均为EIA/TIA-568B标准（或均为EIA/TIA-568A标准）。
若是制作交叉双绞线，则另一端按照EIA/TIA-568A标准制作，其步骤与上述非常相似，仅仅是导线的排列顺序不同。

## Slide 13
7.测试网络线缆：
使用双绞线测试仪时，首先把双绞线两端的连接头分别插入主测试端和远程测试端的RJ-45接口，然后将主测试端开关拨至ON挡或慢速S挡。
（1）测试直通双绞线，则主测试端和远程测试端测试指示灯均从第1~第8逐个闪亮，若某一灯不亮则表示对应的导线不通。
（2）测试交叉双绞线，则主测试端测试指示灯依然从第1~第8逐个闪亮，而远程测试端测试指示灯的闪亮顺序为3-6-1-4-5-2-7-8，这是因为主测试端的第1根导线对应连通远程测试端的第3根导线，其余类推。若某一灯不亮，则表示对应的导线不通。

## Slide 14
8.打制网线模块，并测试连通性：
（1）把制作好的交叉线A标准端剪掉，并将线的外皮剥去2-3cm。
（2）按照模块上的B标准线序分好线对，并放入相应的位置。
（3）检查各线对顺序是否正确。
（4）用打线工具（刀要与模块垂直，刀口向外）逐条压入并切断多余的线。
（5）用前面剩余的直连线连接到网线模块上，将打入网线模块的网线另一端与直连线的另一端一起连接到测线器上，进行连通性测试。

## Slide 15: 五、实验总结和要求
（1）总结压制网线的步骤和注意事项，要求写明实验步骤、遇到的问题及解决方法。
（2）简要总结直连网线和交叉网线的区别和应用环境。
（3）用网络测试仪测试直连网线、交叉网线，并按下表记录其指示灯的闪亮顺序。
（4）思考：如果不按标准线序制作网线，会有什么后果？将答案写在报告中。
发送方指示灯点亮序号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
直连网线接收方指示灯点亮序号 |  |  |  |  |  |  |  | 
交叉网线接收方指示灯点亮序号 |  |  |  |  |  |  |  |